## Slide 1: CONSIGNES UTILISATEURS Matériels prêtés par le CPS
Les membres du club empruntant du matériel du Club s’engagent
à prendre soin du matériel prêté
à signaler tout disfonctionnement dégât ou perte de matériel
à respecter les consignes utilisateurs des matériels suivants :
  Gilets stabilisateurs
  Détendeurs
  Manomètres
  Combinaisons, chaussons et gants
  Masques
  Tubas
  Blocs
  Matériels divers : palmes, ordinateurs et timers, parachutes
Edition du 05/05/2021

## Slide 2: CONSIGNES UTILISATEURS : STABS
Lors de l’emprunt du matériel
Vérifier le bon état des boucles, des sangles, du tuyau annelé, de l'inflateur et des cordons de purge.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Lors du retour du matériel
Vider l'eau du gilet.
Vider les poches (plombs, parachute…).
Resserrer les sangles des épaules et la sangle de poitrine.
Vérifier le bon état des boucles, des sangles, du tuyau annelé, de l'inflateur et des cordons de purge.
Rincer à l'eau douce en cas de salissures ou en cas d'utilisation en eau de mer ou en eau chargée. Si l’inflateur a été utilisé à la bouche, le désinfecter sans rincer.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Edition du 05/05/2021

## Slide 3: CONSIGNES UTILISATEURS : DÉTENDEURS
Lors de l’emprunt du matériel
Vérifier l’absence de craquelures, de déchirure et d’hernie sur les flexibles.
Vérifier les serrages des flexibles sur le premier étage.
Vérifier l'intégrité de l'embout et la présence du collier de serrage. Vérifier la présence du joint sur les premiers étages DIN
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Lors du retour du matériel
Remettre le bouchon sur le premier étage. Rincer l’ensemble à l’eau douce.
Agiter les 2ème étages dans le bac de détergent–désinfectant. Suspendre l’ensemble à sa place sans rincer.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Edition du 05/05/2021

## Slide 4: CONSIGNES UTILISATEURS : MANOMÈTRES
Lors de l’emprunt du matériel
Vérifier l’absence de craquelures, de déchirure et d’hernie sur le flexible.
Vérifier le serrage du flexible sur le premier étage. Vérifier que l'aiguille est revenue sur le zéro. Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Lors du retour du matériel
Rincer le manomètre à l’eau douce.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Edition du 05/05/2021

## Slide 5: CONSIGNES UTILISATEURS : Combinaisons
Les personnes ayant une maladie de peau contagieuse n'ont pas le droit d‘utiliser les combinaisons du club
Lors de l’emprunt du matériel
Vérifier que la combinaison n'est pas déchirée et que les fermetures zip fonctionnent.
Avant d'enfiler la combinaison, mettre au minimum un maillot de bain sous la combinaison. Ne pas forcer sur les manchons, s’aider au besoin d’un sac plastique pour faciliter l’enfilage. Les personnes « très sensibles à l’hygiène corporelle » peuvent utiliser le spray désinfectant mis à disposition lors de l'emprunt de la combinaison. Laisser le désinfectant agir au moins 10 minutes avant d'enfiler la combinaison. Le désinfectant n'a pas besoin d'être rincé avant utilisation. Cette opération n'est à réaliser qu'occasionnellement car elle réduit la durée de vie de la combinaison. Elle doit être annotée sur la fiche de sortie du matériel.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Nettoyage après usage ou en fin de journée
Rincer la combinaison à l'eau douce en cas de salissures ou en cas d'utilisation en eau de mer ou en eau chargée. Faire sécher la combinaison sur un cintre.
Traitement avant restitution au club
Laver la combinaison avec du produit pour linge dans une eau à maximum 30°.
Rincer la combinaison et la faire sécher sur un cintre.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Edition du 05/05/2021

## Slide 6: CONSIGNES UTILISATEURS : Gants et chaussons
Les personnes ayant une maladie de peau contagieuse n'ont pas le droit d‘utiliser les gants et chaussons du club.
Lors de l’emprunt du matériel
Vérifier qu’il n’y a pas de déchirure et que les fermetures zip fonctionnent. Les personnes « très sensibles à l’hygiène corporelle » peuvent utiliser le spray désinfectant mis à disposition lors de l'emprunt du matériel. Laisser le désinfectant agir au moins 10 minutes avant d'enfiler le matériel. Le désinfectant n'a pas besoin d'être rincé avant utilisation. Cette opération n'est à réaliser qu'occasionnellement car elle réduit la durée de vie des gants et chaussons. Elle doit être annotée sur la fiche de sortie du matériel.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Nettoyage après usage ou en fin de journée
Rincer les chaussons et gants à l'eau douce en cas de salissures ou en cas d'utilisation en eau de mer ou en eau chargée. Faire sécher les gants et chaussons de façon à ce que l'eau puisse s'écouler.
Traitement avant restitution au club
Laver les gants et chaussons avec du produit pour linge dans une eau à maximum 30°.
Rincer les gants et chaussons et les faire sécher sur le support de rangement.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Edition du 05/05/2021

## Slide 7: CONSIGNES UTILISATEURS : MASQUES
Lors de l’emprunt du matériel
Vérifier l'absence de rayures sur la vitre.
Vérifier l'absence de craquelure sur la jupe.
Vérifier, en tirant sur la sangle l'intégrité de la sangle et des attaches.
Vérifier l’étanchéité du masque en l’appliquant sur le visage et en aspirant par le nez Le masque doit tenir en place sans l’aide de la lanière.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le masque sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Lors du retour du matériel
Après rinçage à l'eau douce, plonger le masque dans la solution de détergent - désinfectant.
Ranger le masque sans le rincer s'il n'y a pas de défaut.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le masque sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Edition du 05/05/2021

## Slide 8: CONSIGNES UTILISATEURS : TUBAS
Lors de l’emprunt du matériel
Vérifier l'intégrité de l'embout et sa bonne fixation au tuyau. Vérifier l'alignement de l'embout et du tube.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le tuba sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Lors du retour du matériel
Au besoin, rincer le tuba à l’eau douce.
Agiter l’embout du tuba dans le bac de détergent–désinfectant. Remettre le tuba à sa place sans rincer.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le tuba sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Edition du 05/05/2021

## Slide 9: CONSIGNES UTILISATEURS : BLOCS
Lors de l’emprunt du matériel
Contrôler la pression du bloc et le bon fonctionnement des robinets.
Au besoin, faire compléter le remplissage par une personne autorisée.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le bloc à coté de l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Lors du retour du matériel
Au besoin, rincer le bloc au jet d’eau.
Ranger le bloc dans la zone des blocs à gonfler près du compresseur.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le bloc à coté de l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Edition du 05/05/2021

## Slide 10: CONSIGNES UTILISATEURS : AUTRES MATÉRIELS
Lors de l’emprunt du matériel
Palmes : vérifier les boucles des palmes.
Ordinateurs et timers : vérifier le bracelet et la mise en route.
Boussoles compas : vérifier le bracelet et que les parties tournantes soit mobiles.
Parachutes : vérifier la présence du fil et d’un lestage attaché.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le tuba sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Lors du retour du matériel
Rincer à l’eau claire au besoin.
Signaler tout défaut au responsable du jour et mettre le matériel sur l’établi avec une étiquette indiquant le défaut.
Edition du 05/05/2021